## Slide 1
TOPIK 7 — INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Sistem Manajemen Lapangan Penumpukan (Yard Management System / YMS) pada Conclusion Intermodal Dry Port (CIDP) 35 Ha
PROGRES MINGGU INI: ARSITEKTUR SOFTWARE, INGESTION DATA HARDWARE & ENGINE INFORMASI INTELEJEN OPERASIONAL
TIM PENGEMBANG & KONSULTAN (CONCLUSION SUPPLY CHAIN CONSULTANT):
• 1. Zulfikar Jafarudin Fatah (24D507001001) — Lead System Architect (Ketua Tim) Fokus: Arsitektur Sistem Web YMS, Database MySQL, Dashboard Eksekutif, & 3D Three.js Engine
• 2. Armansyah Muchtarrom (24D507001010) — Hardware & Infrastructure Specialist Fokus: Pemetaan Protokol Sensor Lapangan (RS-232, TCP/IP, LoRaWAN) & Spesifikasi IoT
• 3. Afriansayah Ayubi (24D507001026) — Software & ERP Process Specialist (Presenter) Fokus: Logika Penanganan Peti Kemas, Terminal Tariff Engine (Lo-Lo, Storage, VGM), & Integrasi Odoo
• 4. Juan Gamaliel (24D507001016) — Data Integration Specialist (Presenter) Fokus: Arsitektur REST API Gateway, Pemodelan JSON Payload, Stacking Matrix & Collision Detection
• 5. Naufal Andika Heditya (24D507001012) — Business Analyst & QA Specialist Fokus: Standardisasi AIDC (GS1-128, SSCC-18, ISO 6346), Integrasi CEISA 4.0 Bea Cukai, & QA Testing
Mata Kuliah: Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • Dosen Pengampu: Dr. Tigor Franky, S.T., M.T.
Program Studi S1 Manajemen Logistik • Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti • September 2026

## Slide 2
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Taksonomi 4-Layer IT Logistik & Pengelolaan 3 Aliran Utama Terminal
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 2 of 15
LANDASAN TEORI LOGISTIK
Sinkronisasi 3 Aliran Logistik
• 1. Aliran Fisik Barang (Goods Flow): Pergerakan kontainer riil di lapangan 35 Ha: Gate ➔ Timbangan ➔ Lapangan Penumpukan Blok A-E ➔ Rangkaian Kereta Api Logistik. • 2. Aliran Informasi (Information Flow): Data telemetri instan dari sensor (OCR, ANPR, DGPS, Twistlock, Suhu) yang diolah menjadi koordinat Bay-Row-Tier dan status peti kemas. • 3. Aliran Finansial (Financial Flow): Penerbitan billing, e-Faktur, dan rekonsiliasi piutang jasa terminal (Lo-Lo, penumpukan progresif, plugging reefer, timbang VGM) ke ERP Odoo.
FRAMEWORK DR. TIGOR FRANKY
Taksonomi 4 Lapisan IT Logistik
• Layer 1: Sensing & Capture (Hardware) 26 item alat fisik (kamera OCR, timbangan 80t, RFID UHF, twistlock, DGPS RTK). • Layer 2: Network & Protocols (Middleware) Wi-Fi 7, 4G LTE, LoRaWAN, RS-232, TCP/IP. • Layer 3: Application & Systems (Core YMS) Perangkat lunak YMS, 3D WebGL Engine, Stacking Rules, dan Terminal Tariff Engine. • Layer 4: Integration & Data Protocols REST API, JSON Payload, CEISA 4.0 DJBC (Kepabeanan), SAKA KAI, dan Odoo ERP.
NILAI STRATEGIS SOFTWARE
Otak Pengolah Data Mentah
• Hardware Hanyalah Alat Pengumpul: Sensor hanya membaca voltase, string plat, atau koordinat angka tanpa makna bisnis. • Software Mentransformasi Data: 1. Mengubah sinyal bobot ➔ Status VGM SOLAS. 2. Mengubah koordinat GPS ➔ Slot Blok-Bay-Row-Tier. 3. Mengubah pelepasan box ➔ Tagihan Lo-Lo Rp 250rb. 4. Mengubah masa inap ➔ Audit dwell time & heatmap. • Menjawab Arahan Dosen: Membuktikan bagaimana software menerima data mentah hardware dan mengolahnya menjadi kecerdasan operasional.

## Slide 3
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Arsitektur Teknologi Software: Decoupled Stack & Virtual IoT Sandbox
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 3 of 15
FILOSOFI DESAIN ARSITEKTUR
Decoupled Architecture & Virtual Sandbox
• Mengapa Arsitektur Decoupled (Terpisah)? Software YMS tidak pernah mengikatkan diri langsung ke kabel fisik sensor lapangan. Komunikasi selalu melalui IoT Edge Gateway berbasis standar REST API & JSON Payload. • Jawaban Resmi Mengenai Ketiadaan Alat Asli di Kelas: Dalam industri enterprise maritim kelas dunia (misal Navis N4), software selalu diuji menggunakan Virtual Simulator Payload. Struktur JSON yang ditembakkan oleh simulator kami 100% identik dengan sinyal gateway fisik Advantech nantinya. • Transisi Plug-and-Play ke Hardware Asli: Saat perangkat fisik dipasang di pelabuhan, alat cukup menembak endpoint API yang sama tanpa mengubah 1 baris kode pun pada software YMS!
KOMPONEN TEKNOLOGI LENGKAP
Enterprise Modern Web & 3D WebGL Stack
• Backend & Database: PHP 8.2 Enterprise Engine dengan PDO MySQL (ACID Transactions, Prepared Statements, Zero SQL Injection), MySQL 8.0 InnoDB. • 3D Digital Twin Engine: Three.js r128 (WebGL), OrbitControls 360°, Tween.js untuk animasi kinematik Reach Stacker/truk, Raycaster 3D Inspector. • 2D GIS & Terminal Mapping: Leaflet.js v1.9 untuk pemetaan spasial denah 35 Ha, plotting GPS armada, dan overlay zona operasional. • Frontend UI/UX: Tailwind CSS 3.4 (Responsive Mobile/Desktop), Vanilla ES6 JavaScript, Google Font Plus Jakarta Sans, FontAwesome 6 Icons. • Visual Analytics: Chart.js 4.4 untuk tren gerbang, okupansi yard per blok, rasio kargo, dan analitik pendapatan harian. • Utilities & Reporting: QRCode.js untuk generasi instan e-Gate Pass supir, export-utils.js (ekspor laporan XLSX, PDF, CSV, & Print). • Testing & Middleware: Postman v11 API Suite (Mock Server, Automated Assertion Scripts, Regression Suite) & REST API Gateway terpadu.

## Slide 4
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Pipeline Ingestion Data: Bagaimana Software Menerima Sinyal 11 Hardware Simulasi
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 4 of 15
KLASTER 1: OTOMASI GERBANG
Ingestion 6 Hardware Gate
• Kamera ANPR (#1): Mengirim string plat nomor via TCP/IP HTTP POST saat loop detector aktif. • Kamera OCR (#2): Memancarkan kode ISO 6346 (4 huruf + 7 angka) via socket ethernet. • Jembatan Timbang 80t (#6): Stream data berat bruto melalui serial RS-232 Modbus RTU. • RFID Reader 20m (#7): Mengirim tag ID EPC Gen2 supir via Wiegand-34 interface. • Edge AI PC (#18): Mengagregasi 4 sensor di atas menjadi 1 payload JSON terpadu. • LED Display (#10): Menerima perintah serial untuk menampilkan instruksi blok penumpukan.
KLASTER 2: ALAT BERAT & YARD
Ingestion Telemetri Crane
• DGPS RTK Receiver (#21): Mengirim NMEA-0183 ($GNGGA) dengan koreksi diferensial RTK (<2 cm) untuk koordinat presisi alat berat (RS-01/02/03). • Spreader Twistlock Sensor (#22): Mengirim status pin hidrolik via bus CANopen (0 = UNLOCKED, 1 = LOCKED) dan tonase load cell. • Logika Perkawinan Sinyal: Software mendeteksi perubahan status dari LOCKED ➔ UNLOCKED sebagai penanda mutlak pelepasan kontainer di slot yard, mengunci koordinat DGPS detik itu juga!
KLASTER 3, 4, & 5: FASILITAS KHUSUS
Reefer, Rel KA, & E-Seal
• Smart Reefer Socket (#23): Ingestion telemetri arus ampere, daya kWh, dan suhu pendingin kompresor (-18°C) via LoRaWAN / Modbus RTU setiap 5 detik. • Rail Axle Counter (#25): Ingestion pulsa roda kereta dari sensor Frauscher di leher rel sepur simpan, dikonversi software menjadi jumlah gerbong datar. • Smart E-Seal GPS (#26): Ingestion koordinat GPS rute transit Priok-CIDP dan status loop kawat segel melalui protokol MQTT via jaringan seluler 4G LTE.

## Slide 5
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Core Engine 1: Dynamic Yard Allocation & 3D Stacking Matrix (Bay-Row-Tier)
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 5 of 15
FOKUS EVALUASI SILABUS TOPIK 7
Algoritma Pembaruan Posisi Stacking Yard
• Transformasi Koordinat Spasial: Mengonversi data satelit mentah DGPS (Latitude, Longitude, Altitude) menjadi sistem koordinat standar terminal maritim dunia: Block [A - E] ➔ Bay [01 - 12] ➔ Row [01 - 04] ➔ Tier [01 - 04]. • Aturan Penumpukan Cerdas (Stacking Rules Engine): 1. Heavy-on-Bottom Rule: Peti kemas bermuatan berat (Laden 25-32 ton) wajib di Tier 1 & 2; peti kosong (Empty) di Tier 3 & 4. 2. Anti-Overhang Check: Kontainer 40ft High Cube tidak diizinkan ditumpuk di atas kontainer 20ft standar. 3. Segregasi Kelas Bahaya: Kontainer DG (Dangerous Goods) otomatis dialokasikan ke Blok DG berjarak aman dari kantor & rel KA.
LOGIKA VALIDASI SISTEM
Deteksi Tabrakan Slot & Sinkronisasi Atomik
• Deteksi Tabrakan Slot (Slot Collision Detection): Sebelum mutasi database disimpan, software memverifikasi apakah koordinat tujuan sudah dihuni kontainer berstatus 'in_yard': SELECT id FROM containers WHERE block=? AND bay=? AND row=? AND tier=? AND status='in_yard'; Jika terisi, sistem menolak dan memberikan rekomendasi slot alternatif terdekat! • Transaksi Basis Data Atomik (ACID): 1. UPDATE containers (posisi Bay-Row-Tier baru). 2. UPDATE equipment (status RS kembali idle, lepas kontainer). 3. INSERT INTO yard_events (audit trail perpindahan & biaya Lo-Lo). • Sinkronisasi Seketika ke WebGL 3D: Data hasil mutasi database langsung memicu event listener Three.js untuk memindahkan mesh 3D kontainer secara halus di layar pengguna.

## Slide 6
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Core Engine 2: Otomasi Gerbang, Kalkulasi VGM SOLAS & Penerbitan e-Pass
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 6 of 15
TAHAP 1: IDENTIFIKASI
Data Matching & OCR
• Sinyal Masuk: Loop detector mendeteksi truk trailer melintas. • Matching Plat: Kamera ANPR membaca plat nomor ➔ dicocokkan dengan data armada terdaftar di Odoo Fleet. • Matching Box: Kamera OCR membaca nomor kontainer ISO 6346 ➔ mencocokkan status manifes / Delivery Order (DO). • Hasil: Validasi kepemilikan dan kelayakan kargo masuk terminal.
TAHAP 2: KALKULASI VGM
Validasi SOLAS 80 Ton
• Pembacaan Sensor: 8 Load cell timbangan membaca berat bruto total kendaraan. • Formula Komputasi: Net VGM = Gross Timbang - Tare Truk. • Kepatuhan Maritim SOLAS: - Jika Net <= 34.000 kg ➔ VERIFIED_PASS. - Jika Net > 34.000 kg ➔ OVERLOAD_REJECT. • Pemicu Finansial: Otomatis membebankan Jasa Timbang VGM Rp 50.000.
TAHAP 3: ALOKASI BLOK
Smart Routing Engine
• Penentuan Lokasi Yard: Software memeriksa jenis kargo kontainer: - Dry Kargo ➔ Blok A/B/C. - Reefer Dingin ➔ Blok Reefer (dekat steker). - Kargo Berbahaya ➔ Blok DG terisolasi. • Optimasi Manuver: Memilih slot kosong terdekat untuk meminimalkan jarak tempuh armada Reach Stacker. • Pengiriman Teks LED: 'SILAHKAN KE BLOK B04'.
TAHAP 4: OTOMASI PALANG
E-Gate Pass & Izin Masuk
• Eksekusi Fisik: Edge PC mengaktifkan relay kontrol untuk membuka barrier gate kecepatan tinggi (1.2 detik). • Dokumen Digital (QRCode.js Engine): Menerbitkan tiket digital e-Gate Pass berkode QR instan (format GP-YYYYMMDD-XXXX) ke ponsel supir. • Total Waktu Transaksi: Selesai hanya dalam 28 detik (pangkas 65% waktu gate manual)!

## Slide 7
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Core Engine 3: Telemetri Cold Chain, Siding Kereta Api, & Bea Cukai CEISA 4.0
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 7 of 15
COLD CHAIN TELEMETRY ENGINE
Smart Reefer Watchdog
• Monitoring 300 Titik Steker Listrik 380V: Menerima sinyal arus dan daya per socket secara kontinu. • Threshold Alert (Pencegahan Busuk Kargo): Target komoditas beku: -18°C s/d -20°C. Jika suhu melonjak > -15°C atau arus listrik 0 Ampere (indikasi trip listrik/kabel putus), software membunyikan alarm visual merah di NOC dalam waktu 3 detik. • Kalkulasi Otomatis Tarif Steker: Software menghitung durasi colokan aktif, memicu tagihan Rp 250.000 per shift 8 jam ke Odoo Invoicing.
INTERMODAL RAIL SIDING ENGINE
Deteksi Rangkaian KA Logistik
• Algoritma Konversi Pulsa Axle Counter: Software menerima pulsa hitungan roda dari sensor leher rel Frauscher: Total Gerbong = Axle Count / 4 Total Kapasitas = Total Gerbong x 2 TEU. (Contoh: 120 Axle = 30 Gerbong Datar = 60 TEU). • Alokasi RTG Crane Otomatis: Memicu instruksi kerja (Job Order) alih muat kontainer dari gerbong datar kereta ke tumpukan Blok A. • Rekonsiliasi Sewa Rel (TAC): Menghitung bagi hasil Track Access Charge bersama PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik).
KEPABEANAN & CEISA 4.0 DJBC
Pelacakan E-Seal & Rilis SPPB
• Pengawasan Koridor Transit Priok-CIDP: Software memetakan posisi GPS kontainer import berstatus TPS transit secara geofencing. • Tamper Alert Sabotase Kargo: Jika kawat segel elektronik Smart E-Seal dipotong paksa sebelum izin pabean terbit, sistem membunyikan alarm darurat dan mengunci kargo. • Integrasi Jalur Pabean: Sinkronisasi dokumen SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang): - Jalur Hijau: Rilis langsung ke truk. - Jalur Merah: Alokasi otomatis ke area Behandle / Pemindai X-Ray 6 MeV.

## Slide 8
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Business Intelligence Engine: Transformasi Data Mentah Menjadi Keputusan Cerdas
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 8 of 15
1. AUDIT DWELL TIME & PERINGATAN INAP PROGRESIF
• Menghitung lama inap real-time: Dwell = NOW() - Gate_In_Time. • Audit 3 Masa Tarif: Masa I Free (1-3 hari), Masa II Rp 45rb/hari (4-10 hari), Masa III Rp 90rb/hari (>10 hari). • Heatmap Lapangan: Memberikan warna visual pada kontainer yang overstay agar diprioritaskan keluar.
2. OKUPANSI BLOK YARD & OPTIMASI KAPASITAS 35 HA
• Menghitung persentase keterisian per blok: Occupancy % = (Slot Terisi / Kapasitas Total) x 100%. • Load Balancing Lapangan: Jika Blok A >80%, sistem otomatis mengarahkan truk masuk baru ke Blok B atau C. • Mencegah kemacetan antrean Reach Stacker di satu blok penumpukan yang padat.
3. PRODUKTIVITAS ALAT BERAT & MONITORING BBM
• Melacak metrik kinerja: Moves per Hour (target >22 box/jam untuk Reach Stacker). • Monitoring Bahan Bakar Solar: Menghitung rasio konsumsi liter/gerakan kontainer untuk mendeteksi inefisiensi. • Odoo Maintenance Trigger: Setiap 250 jam jalan, sistem otomatis memesan servis ganti oli dan pelumasan boom.
4. TRUCK TURNAROUND TIME (TTT) & ANALISIS BOTTLENECK
• Mengukur durasi truk sejak tap di gerbang masuk hingga keluar: Target TTT < 35 Menit. • Deteksi Dini Kemacetan: Mengidentifikasi jika proses penimbangan VGM atau pencarian slot melambat. • Dashboard Eksekutif: Menampilkan rasio ketepatan waktu pengiriman kargo (98% On-Time Delivery).

## Slide 9
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Terminal Tariff Engine & Integrasi Finansial ERP Odoo (Zero Revenue Leakage)
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 9 of 15
Kejadian Fisik (Hardware) | Sensor Pemicu | Rumus / Logika Tarif YMS | Nilai Jasa (IDR) | Modul ERP Odoo | Dampak Akuntansi
Truk Masuk Timbangan | Weighbridge 80t (#6) | Biaya verifikasi SOLAS bersertifikat | Rp 50.000 / truk | Odoo Invoicing | Pencatatan pendapatan jasa timbang
RS Angkat/Lepas Box | Twistlock & DGPS (#21,22) | Tarif Lo-Lo: 40ft Rp 250k / 20ft Rp 175k | Rp 250.000 / box | Odoo Invoicing | Pendapatan stevedoring yard
Inap Yard Hari Ke-5 | Audit Dwell Timer YMS | Tarif Masa II: Rp 45.000/box/hari | Rp 45.000 / hari | Odoo Invoicing | Piutang sewa lapangan progresif
Steker Reefer Aktif | Smart Socket 380V (#23) | Tarif listrik dingin per 8 jam (shift) | Rp 250.000 / shift | Odoo Invoicing | Pendapatan utilitas cold chain
Bongkar Kereta Api | Axle Counter & RTG (#25) | Tarif alih muat antarmoda rel ke yard | Rp 350.000 / box | Odoo Invoicing | Pendapatan intermodal handling
Sewa Jalur Rel KAI | Sensor Gandar Frauscher (#25) | Bagi hasil Track Access Charge PT KAI | Rp 1.500.000 / gerbong | Odoo Purchase | Beban operasional sewa rel (HPP)

## Slide 10
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Struktur Data Relasional: Skema Basis Data cidp_yms & Audit Trail
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 10 of 15
TABEL: containers
Entitas Master Peti Kemas
• id (INT, PK, Auto Increment) • container_number (VARCHAR 11, Unique) • iso_code (VARCHAR 4, misal 42G1) • size_type (40FT HC / 20FT STD) • cargo_type (dry / reefer / dg / empty) • rfid_tag (VARCHAR 32, UHF EPC Gen2) • sscc_code (VARCHAR 30, Standar GS1) • gross_weight_kg (DECIMAL 10,2) • owner_company (VARCHAR 100) • seal_number (VARCHAR 50) • customs_status (SPPB_CLEARED) • block, bay, row, tier (CHAR & INT) • gate_in_time, gate_out_time • status (in_yard / gate_out)
TABEL: equipment
Entitas Armada Alat Berat
• id (INT, PK, Auto Increment) • equipment_id (VARCHAR 10, misal RS-01) • equipment_type (REACH_STACKER / RTG) • brand_model (Kalmar DRG450-65S5) • operator_name (Budi Santoso) • operator_id (OPR-001) • status (idle / operating / maintenance) • gps_x, gps_y (DECIMAL 8,2) • current_container (VARCHAR 11) • last_block (CHAR 1) • fuel_percent (INT, level solar) • hours_today (DECIMAL 4,1 jam kerja) • last_updated (TIMESTAMP)
TABEL: trucks & trains
Entitas Moda Transportasi
TABEL: trucks • id (INT, PK, Auto Increment) • license_plate (VARCHAR 15, Unique) • rfid_tag (RFID e-Pass supir) • driver_name (Nama supir truk) • company (Vendor trucking) • container_number (Box yang dibawa) • status (in_yard / gate_out) • gate_in_time, gate_out_time TABEL: trains • id (INT, PK, Auto Increment) • train_code (KA-LOG-JKT-SMG) • total_wagons, loaded_wagons • arrival_time, departure_time
TABEL: yard_events
Entitas Audit Trail & Billing
• id (BIGINT, PK, Auto Increment) • event_type (GATE_IN / RELOCATION / RAIL_UNLOAD / REEFER_PLUG) • container_number (Peti kemas terkait) • equipment_id (Alat berat yang bekerja) • from_block, from_bay, from_row, from_tier • to_block, to_bay, to_row, to_tier • operator_name (Penanggung jawab) • billable_amount (Nominal rupiah jasa) • notes (Keterangan audit kronologis) • created_at (TIMESTAMP waktu pasti) *Sumber data sinkronisasi ke ERP Odoo

## Slide 11
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Arsitektur REST API Gateway & Struktur Payload JSON Riil
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 11 of 15
API 1: RELOKASI YARD OLEH REACH STACKER (Lo-Lo)
POST /api/simulator_action.php?action=move_container Content-Type: application/json { "container_number": "MSKU9182374", "equipment_id": "RS-02", "to_block": "B", "to_bay": "04", "to_row": "02", "to_tier": "03" } // HTTP 200 OK Response: { "success": true, "message": "Kontainer MSKU9182374 berhasil dipindahkan", "event_id": 142, "billing": { "charge_name": "Jasa Lo-Lo / Relokasi Yard", "amount": 250000, "currency": "IDR" } }
API 2: INGESTION GATE-IN & VERIFIKASI TIMBANGAN VGM
POST /api/simulator_action.php?action=gate_in Content-Type: application/json { "license_plate": "B 9481 UEK", "driver_name": "Sholehudin", "company": "PT Samudera Logistik Prima", "measured_gross_kg": 30500, "truck_tare_kg": 11200 } // HTTP 200 OK Response: { "success": true, "truck": { "license_plate": "B 9481 UEK", "vgm_net": 19300, "vgm_status": "SOLAS VERIFIED (PASS)" }, "billing": { "charge_name": "Jasa Jembatan Timbang VGM SOLAS", "amount": 50000 } }

## Slide 12
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Digital Twin & Simulasi 3D Virtual Terminal (Three.js WebGL Engine)
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 12 of 15
GRAFIKA 3D WEBGL INTERAKTIF
Visualisasi Realistis 35 Ha
• Three.js WebGL Engine v2.0: Merender pemodelan spasial terminal 35 Hektar secara real-time pada 60 FPS langsung di browser web tanpa plugin tambahan. • Pewarnaan Kontainer Standar ISO: - Biru: Peti kemas Dry Kargo umum (40HC / 20ft). - Putih/Cyan: Reefer Cold Chain. - Merah/Kuning: DG (Dangerous Goods). - Abu-abu: Peti kemas kosong (Empty Depot). • Animasi Fisik Halus (Tween.js): Menganimasikan gerakan boom crane, perputaran spreader twistlock, dan laju truk di jalan terminal.
PRESET KAMERA SINEMATIK
5 Sudut Pandang Operator
• 1. Drone 35 Ha Overview: Sudut pandang makro manajerial seluruh fasilitas terminal. • 2. Gate & VGM Timbangan: Sudut pandang gerbang masuk pemeriksaan truk trailer. • 3. Blok Yard Penumpukan: Sudut pandang tumpukan kontainer Bay-Row-Tier Blok A-E. • 4. Rail Siding Intermodal: Sudut pandang sepur simpan alih muat kereta api logistik. • 5. Kabin RS (POV Operator): Sudut pandang pengemudi Reach Stacker dari dalam kabin crane!
INSPEKTOR INTERAKTIF
3D Raycasting & Lingkungan
• 3D Raycasting Inspector: Setiap peti kemas di layar 3D dapat diklik oleh pengguna. Seketika muncul HUD modal berisi metadata riil: Nomor ISO 6346, Tag RFID, Berat VGM, Pemilik Kargo, dan Posisi Slot. • Dynamic Time-of-Day Lighting: Dilengkapi kontrol simulasi pencahayaan Siang (Day), Senja (Sunset), dan Malam (Night) untuk mensimulasikan operasional pelabuhan kering 24 jam nonstop dengan lampu sorot tower high-mast.

## Slide 13
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Quality Assurance (QA), Postman Testing Suite & Standar Mutu GS1
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 13 of 15
POSTMAN AUTOMATED TESTING SUITE
Uji Penjaminan Mutu Software (QA)
• Automated Assertion Scripts: 1. Status Code Check: pm.response.to.have.status(200); 2. Latency Threshold: pm.expect(pm.response.responseTime).to.be.below(150); 3. JSON Schema Validation: Memvalidasi keberadaan field wajib (container_number, vgm_status, billing_id). • Skenario Uji Stres & Kegagalan (Edge Cases): - Uji penolakan kontainer overweight (>34 ton). - Uji tabrakan slot (mencegah penumpukan di koordinat terisi). - Uji toleransi koneksi basis data offline (graceful fallback ke mode demo).
KEPATUHAN STANDAR MUTU GLOBAL
Standardisasi AIDC, GS1 & ISO Maritim
• Standar Identifikasi Peti Kemas ISO 6346: Verifikasi otomatis Check Digit algoritma Modulo 11 (4 huruf kode pemilik + 6 angka seri + 1 angka pemeriksa). • Standar Barcode GS1-128 & SSCC-18: Mendukung parsing Application Identifier (AI): - (00) Serial Shipping Container Code (SSCC-18) untuk tracking unit kargo. - (10) Nomor Batch / Lot pengiriman. - (17) Tanggal Kedaluwarsa komoditas rantai dingin. • Standar RFID Maritim: Struktur data EPCglobal Gen2 UHF (ISO 18000-6C) untuk identifikasi otomatis tanpa sentuh saat truk melintasi gerbang.

## Slide 14
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Benchmarking Industri: Perbandingan Solusi CIDP YMS vs Navis N4 vs Solvo.TOS
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 14 of 15
Parameter Evaluasi Sistem | CIDP YMS (Inovasi Konsultan) | Navis N4 (Standard Port Global) | Solvo.TOS (Intermodal Rusia/Eropa)
Arsitektur & Penerapan | Decoupled Web-Based, Zero Client Install, Modular | On-Premise / Hybrid Heavy Enterprise Client | Client-Server On-Premise Monolitik
Kesiapan Simulasi IoT | Tersedia Virtual Sandbox & Postman Ready | Memerlukan lisensi emulator mahal tambahan | Simulasi terbatas pada lingkungan testing tertutup
Dukungan Antarmoda Rel | Native Frauscher Axle Counter & SAKA KAI | Modul add-on rail berbiaya lisensi tinggi | Native rail support untuk standar rel CIS
Integrasi Pabean Indonesia | Terhubung langsung spesifikasi CEISA 4.0 DJBC | Memerlukan bridging EDI kustomisasi khusus | Memerlukan modul kustomisasi pihak ketiga
Integrasi Finansial ERP | Event-Driven Webhook langsung ke Odoo ERP | Integrasi kompleks ke SAP via middleware IBM MQ | Konektor kustom ke sistem akuntansi lokal
Biaya Kepemilikan (TCO) | Sangat Efisien, Bebas Royalti Lisensi Asing | Sangat Tinggi ($500k - $2M+ per terminal) | Tinggi ($250k - $800k per terminal)

## Slide 15
TOPIK 7: INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
Kesimpulan: Transformasi Data Menjadi Efisiensi, Transparansi, & Profitabilitas
Afriansayah Ayubi & Zulfikar J. Fatah — Software & Architecture | Topik 7: ICD & Dry Port Management (CIDP 35 Ha) Slide 15 of 15
1. KECEPATAN OPERASIONAL & ELIMINASI KEMACETAN
• Otomasi gerbang 28 detik per truk memangkas antrean di jalan akses logistik. • Algoritma auto-stacking meminimalkan pergerakan sia-sia (unproductive moves) armada Reach Stacker. • Dwell time berhasil ditekan hingga rata-rata 2.1 hari (jauh di bawah batas 3 hari).
2. INTEGRITAS DATA ABSOLUT TANPA HUMAN ERROR
• 100% data transaksi operasional ditangkap otomatis oleh sensor dan divalidasi via API Gateway. • Menghilangkan pencatatan kertas manual (paperless terminal) dan kesalahan pengetikan nomor kontainer. • Memenuhi kepatuhan SOLAS VGM dan regulasi kepabeanan CEISA 4.0 secara presisi.
3. AKUNTABILITAS FINANSIAL PENUH (ZERO LEAKAGE)
• Setiap tindakan fisik (Lo-Lo, timbang, steker listrik, penumpukan) otomatis menjadi entri tagihan ERP Odoo. • Mencegah kebocoran pendapatan terminal (zero unbilled services). • Memastikan pengembalian investasi (ROI) fasilitas 35 Ha tercapai sesuai target studi kelayakan.
4. VISIBILITAS KOLABORATIF MULTI-STAKEHOLDER
• Shipper / Pemilik Barang: Melacak kontainer dan mengunduh e-Invoice secara transparan. • Bea Cukai: Memantau kontainer jalur merah dan integritas E-Seal secara real-time. • PT KAI Logistik: Sinkronisasi jadwal kedatangan kereta dan rekonsiliasi kapasitas angkutan gandar rel.