## Slide 1
TOPIK 7 — INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) & DRY PORT MANAGEMENT
ARSITEKTUR SOFTWARE YARD MANAGEMENT SYSTEM (YMS)
CIDP 35 Ha | Decoupled Architecture | IoT Ingestion | 3D Yard | ERP Odoo
Conclusion Supply Chain Consultant • September 2026

## Slide 2
SYSTEM OVERVIEW
3 aliran terminal + 4 layer IT = satu alur keputusan
02 / SOFTWARE
01 GOODS FLOW
Pergerakan kontainer di gerbang masuk, jembatan timbang 80t, lapangan penumpukan Blok A-E, hingga gerbong kereta api logistik.
02 INFORMATION FLOW
Data instan sensor (OCR, ANPR, DGPS, Twistlock, Suhu) yang diolah menjadi koordinat Bay-Row-Tier.
03 FINANCIAL FLOW
Penerbitan piutang & e-Faktur jasa terminal (Lo-Lo, penumpukan progresif, reefer) ke ERP Odoo.
TAKSONOMI 4-LAYER IT
L1 Sensing & Capture
26 Item hardware (kamera OCR, timbangan 80t, RFID UHF, twistlock, DGPS RTK).
L2 Connectivity
Wi-Fi 7, 4G LTE, LoRaWAN, RS-232, TCP/IP.
L3 Application
Software YMS, 3D WebGL Engine, Stacking Rules, dan Terminal Tariff Engine.
L4 Integration
REST API, JSON Payload, CEISA 4.0 Bea Cukai, SAKA PT KAI, dan Odoo ERP.
NILAI UTAMA
• Sinyal bobot → SOLAS VGM
• Koordinat DGPS → Block-Bay-Row-Tier
• Pelepasan boks → Lo-Lo Rp 250.000
• Masa inap → dwell time & heatmap
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 3
SOFTWARE ARCHITECTURE
Decoupled stack: aman diuji di sandbox, siap plug-and-play ke lapangan
03 / SOFTWARE
HARDWARE
Sensor & kamera RS-232 / TCP-IP / LoRaWAN
EDGE GATEWAY
Normalisasi payload REST API + JSON
YMS CORE
Business rules DB MySQL + API
OUTPUT
3D • Dashboard • Odoo Audit & billing
VIRTUAL IOT SANDBOX
Postman menguji struktur JSON yang sama dengan payload gateway fisik. Hardware dapat diganti tanpa mengubah inti YMS.
STACK SOFTWARE
PHP 8.2 • MySQL 8.0 • Three.js r128 • Leaflet 1.9 • Tailwind 3.4 • Chart.js 4.4 • QRCode.js • Postman v11
PLUG-AND-PLAY
Saat hardware fisik terpasang, endpoint API tetap sama.
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 4
DATA INGESTION
11 hardware masuk ke software melalui 3 klaster utama
04 / SOFTWARE
01 OTOMASI GATE
• Kamera ANPR (#1): Mengirim string plat nomor via TCP/IP HTTP POST. • Kamera OCR (#2): Memancarkan kode ISO 6346 boks via socket ethernet. • Timbangan 80t (#6): Stream berat bruto kendaraan via serial RS-232 Modbus RTU. • RFID Reader 20m (#7): Mengirim tag ID supir via Wiegand-34 interface. • Edge AI PC (#18): Mengagregasi sensor gerbang menjadi 1 payload JSON ke endpoint YMS. • LED Display (#10): Menerima perintah serial untuk menampilkan instruksi blok penumpukan.
02 YARD & ALAT BERAT
• DGPS RTK Receiver (#21): Mengirim koordinat NMEA-0183 ($GNGGA) akurasi sentimeter (<2 cm) dari boom Reach Stacker. • Spreader Twistlock Sensor (#22): Mengirim status pin hidrolik via bus CANopen (0 = UNLOCKED, 1 = LOCKED) dan load cell tonase. • Logika Perkawinan Sinyal: Software mendeteksi perubahan LOCKED ➔ UNLOCKED sebagai penanda mutlak pelepasan kontainer di yard, mengunci koordinat DGPS detik itu juga!
03 FASILITAS KHUSUS
• Smart Reefer Socket (#23): Ingestion arus ampere, daya kWh, dan suhu pendingin kompresor (-18°C) via LoRaWAN/Modbus setiap 5 detik. • Rail Axle Counter (#25): Ingestion pulsa roda kereta dari sensor leher rel Frauscher, dikonversi menjadi hitungan gerbong. • Smart E-Seal GPS (#26): Ingestion koordinat GPS rute Priok-CIDP dan status loop kawat segel via MQTT jaringan 4G.
LOGIKA PERKAWINAN SINYAL
DGPS
X,Y,Z
TWISTLOCK
LOCK→UNLOCK
YMS
LOCK POSITION
3D
UPDATE MESH
LIVE DEMO
Gate + telemetry sensor feed
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 5
CORE ENGINE 1
Dynamic Yard Allocation + 3D Stacking Matrix
05 / SOFTWARE
BLOCK A–E
11
21
31
41
51
12
22
32
42
52
13
23
33
43
53
14
24
34
44
54
Bay → Row → Tier
Aturan Penumpukan Cerdas (Stacking Rules)
1. Heavy-on-Bottom Rule: Peti kemas bermuatan berat (Laden 25-32 ton) wajib di Tier 1 & 2; boks kosong (Empty) di Tier 3 & 4. 2. Anti-Overhang Check: Kontainer 40ft dilarang ditumpuk di atas kontainer 20ft. 3. Segregasi Kelas Bahaya: Kontainer DG otomatis dialokasikan ke Blok DG terisolasi.
Deteksi Tabrakan Slot
(Collision Prevention)
Software memvalidasi ketersediaan slot sebelum eksekusi: SELECT id FROM containers WHERE block=? AND bay=? AND row=? AND tier=? AND status='in_yard'; Jika terisi, perintah relokasi ditolak demi keamanan!
Transaksi Basis Data Atomik (ACID)
1. Update koordinat kontainer. 2. Pelepasan status alat berat Reach Stacker. 3. Pencatatan audit trail & biaya Lo-Lo Rp 250.000 ke tabel yard_events.
Sinkronisasi Seketika ke WebGL 3D
Data hasil mutasi database langsung memicu event listener Three.js untuk memindahkan mesh 3D kontainer secara halus.
LIVE DEMO: PINDAHKAN BOX (RS)
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 6
CORE ENGINE 2
Gate automation: matching → VGM → routing → e-Gate Pass
06 / SOFTWARE
01
MATCHING
• Loop detector memicu ANPR. • Matching plat nomor truk dengan Odoo Fleet. • Kamera OCR membaca nomor kontainer ISO 6346 ➔ mencocokkan status Delivery Order (DO) di database.
02
VGM
• Timbangan membaca berat kotor. • Net VGM = Gross - Tare. • Lolos jika Net <= 34 ton (VERIFIED_PASS); Tolak jika overload (>34t). • Membebankan Jasa Timbang VGM Rp 50.000.
03
ROUTING
• Memeriksa jenis muatan: Dry ➔ Blok A/B/C; Reefer ➔ Blok Reefer; DG ➔ Blok Bahaya. • Memilih slot kosong terdekat guna menghemat konsumsi BBM solar crane. • Teks LED: 'SILAHKAN MASUK B04'.
04
E-PASS
• Edge PC memicu relay mengangkat palang gerbang (1.2 detik). • QRCode.js Engine: Menerbitkan tiket digital e-Gate Pass berkode QR (format GP-YYYYMMDD-XXXX) ke supir. • Transaksi selesai dalam 28 detik!
VGM SERVICE
Rp 50.000 / timbang
PASS FORMAT
GP-YYYYMMDD-XXXX
TARGET GATE
Selesai dalam 28 detik
LIVE DEMO • Truk 1: Lolos | Truk 3: Overweight Alert >34t
Output: status, slot, LED “SILAHKAN MASUK B04”, dan QR e-Gate Pass.
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 7
BUSINESS INTELLIGENCE
Dari data operasional → insight → billing tanpa revenue leakage
07 / SOFTWARE
DWELL TIME
Menghitung masa inap: Dwell = NOW() - Gate_In_Time. Audit 3 Masa Tarif: Masa I Free (1-3 hari), Masa II Rp 45rb/hari (4-10 hari), Masa III Rp 90rb/hari (>10 hari). Heatmap yard menyoroti boks overstay agar rata-rata dwell time ditekan ke 2.1 hari!
YARD OCCUPANCY
Menghitung % keterisian 200 slot. Jika Blok A >80%, sistem otomatis memindahkan alokasi kontainer baru ke Blok B/C.
EQUIPMENT OEE
Melacak Moves per Hour (>22 box/jam) & konsumsi solar per gerakan kontainer.
EVENT-DRIVEN ERP ODOO
VGM
Rp 50.000
Lift-Off / Lo-Lo
Rp 250.000
Storage hari ke-5
Rp 45.000/hari
Reefer listrik
Rp 250.000/shift
Rail stevedoring
Rp 350.000/box
PRINSIP ZERO REVENUE LEAKAGE
Tidak ada jasa fisik yang luput dari penagihan. Semua terkonversi menjadi piutang dan e-Faktur resmi di Odoo Invoicing!
KPI DEMO: YARD 63% • DWELL 2,1 HARI • GROSS REVENUE Rp 47,2M
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 8
LIVE DEMO CHEAT SHEET
Cheat Sheet Panduan Live Demo Web & Kesimpulan Nilai Strategis
08 / SOFTWARE
1
Beranda Eksekutif
Dwell 2,1 hari + revenue
Chart.js / KPI
2
Manajemen Gate
Truk 1 & Overweight
ANPR / OCR / VGM
3
Panel Simulasi 3D
Pindahkan Box (RS)
Three.js / Raycaster
4
Pelacakan Kontainer
Bay-Row-Tier + SPPB
RFID / GS1
5
Manajemen Trucking
Berat + QR e-Pass
Tara / Bruto
6
Lokasi Alat
RS-01/02/03 + BBM
GPS / Radar
7
Pengaturan Global
Live DB + tim
MySQL PDO
4 PILAR NILAI STRATEGIS
KECEPATAN
Otomasi gate 28 detik & alokasi yard cerdas memangkas dwell time ke 2.1 hari.
INTEGRITAS
100% data ditangkap otomatis oleh sensor tanpa salah ketik manual.
ZERO REVENUE LEAKAGE
Setiap gerakan fisik alat berat langsung tercatat menjadi faktur resmi di ERP Odoo.
MULTIMODA TERPADU
Sinkronisasi mulus truk jalan raya, kereta api logistik, dan kepabeanan DJBC CEISA 4.0.
Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik • CIDP 35 Ha

## Slide 9
SOFTWARE YMS CIDP 35 HA
“ SIAP DIUJI. SIAP DIINTEGRASIKAN. SIAP MENGAMBIL KEPUTUSAN. ”
TERIMA KASIH
Conclusion Supply Chain Consultant • Teknologi dan Perangkat Lunak Logistik